Rezultate proiect LDAI

Detectarea alimentelor iradiate este, in primul rand, un serviciu in beneficiul si pentru protectia consumatorului si care vizeaza securitatea produselor alimentare. Probabilitatea ca in acest moment pe piata alimentara din Romania sa existe alimente iradiate si neetichetate corespunzator este considerabila. Tinand cont de situatia pe plan national si international, acest proiect si-a propus ca principal obiectiv continuarea si desavarsirea eforturilor Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate, al Centrului de Iradieri Tehnologice IRASM (LDAI-IRASM) din IFIN-HH, pentru asimilarea si dezvoltarea in Romania a metodelor de detectie a alimentelor iradiate in conformitate cu standardele europene, integrarea lor in propriul sistem de management al calitatii, certificat, precum si acreditarea Laboratorului pentru metodele dezvoltate, astfel asigurandu-se implementarea legislatiei specifice a UE transpusa deja in legislatia nationala.

Dupa cum a prevazut scopul proiectului, s-a dezvoltat infrastructurii LDAI-IRASM si s-au parcurs pasii pentru acreditarea sa in domeniul evaluarii si certificarii conformitatii produselor alimentare de piata Romaniei avand ca referinta directivele si standardele europene si romane in domeniul iradierii alimentelor.

Obiectivele specifice ale proiectului s-au inscris in cele ale Programului CEEX, Modulul IV - Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluare si certificare a conformitatii. Prin indeplinirea acestora, in cadrul LDAI-IRASM se asigura servicii de evaluare a conformitatii in acord cu prevederile directivelor europene 1999/2/EC si 1999/3/EC si a standardelor europene armonizate directivelor, necesare in principal autoritatilor publice in procesul de supraveghere a pietei alimentare, dar si producatorilor si comerciantilor de produse alimentare pentru indeplinirea obligatiilor derivate din prevederile directivelor.

Obiectivul principal al proiectului a fost realizat prin crearea la Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM din IFIN-HH a Laboratorului de incercari pentru Detectia Alimentelor Iradiate (LDAI-IRASM) si implementarea celor 10 metode standardizate de detectie:

-SR EN 1784:2000 – Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate care contin lipide. Analiza prin cromatografie in faza gazoasa a hidrocarburilor,

-SR EN 1785:2000 – Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate care contin lipide. Analiza prin cromatografie in faza gazoasa / Spectrometrie de masa a 2-alchilciclobutanonelor,

-SR EN 1786:2003 – Produse alimentare. Determinarea iradierii la alimente care contin oase. Metoda prin spectroscopie ESR,

-SR EN 1787:2000 – Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate continand celuloza prin spectrometrie ESP,

-SR EN 1788:2004 – Produse alimentare. Detectia prin termoluminescenta a alimentelor iradiate din care se pot izola silicati minerali,

-SR EN 13708:2002 – Produse alimentare. Detectarea prin spectroscopie ESR a alimentelor ionizate care contin zahar cristalizat,

-SR EN 13751:2003 – Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate prin fotoluminescenta,

-SR EN 13783:2002 – Produse alimentare. Detectia alimentelor ionizate utilizand tehnica epifluorescentei dupa filtrare si numararea florei aerobe pe mediul de geloza (DEFT/APC). Metoda prin criblare,

-SR EN 13784:2002 – Produse alimentare. Detectia alimentelor ionizate utilizand testul cometei de ADN. Metoda prin criblare,

-SR EN 14569:2005 – Produse alimentare. Investigare microbiologica pentru alimente iradiate folosind proceduri LAL/GNB.

Pentru cele 10 metode de incercare s-a incheiat intre LDAI-IRASM si RENAR contractul de acreditare cu nr. 1348 / 22.11.2007.

Proiectul a vizat domeniul produse agricole si alimentare iar in cadrul lui s-a urmarit si indeplinit:

-asimilarea si implementarea in cadrul LDAI-IRASM a metodelor de incercare prevazute in standardele europene si nationale de profil care nu se pot efectua in prezent in tara. S-au studiat si experimentat metodele de detectie a alimentelor iradiate in vederea validarii si implementarii lor in conformitate cu standardele europene astfel incat calitatea rezultatelor obtinute in urma investigatiei sa fie la acelasi nivel cu cea obtinuta in laboratoare similare din UE;

-dezvoltarea si imbunatatirea performantelor si calitatii aparaturii, echipamentelor si instalatiilor specifice din laborator necesare efectuarii incercarilor. Din experiente anterioare s-a observat ca incercarea de a folosi aparatura neperformanta sau neadaptabila cerintelor tehnice ale standardelor de detectie ingreuiaza sau face chiar imposibila aplicarea standardelor si cu atat mai mult colaborarile interne si internationale privind perfectionarea lor;

-dezvoltarea serviciilor de certificare a conformitatii oferite de LDAI-IRASM in domeniul reglementat de directivele europene si romane. Metodele de detectie a alimentelor iradiate sunt specifice anumitor tipuri de produse sau ingrediente alimentare. Pentru a putea acoperi intreg spectrul de produse alimentare a fost necesara asimilarea tuturor standardelor in domeniu. Pe de alta parte, marimile fizice masurabile, specifice iradierii scad in timp sub limita de detectie. Adeseori este nevoie de aplicarea a doua sau mai multe metode ca sa se certifice iradierea produsului respectiv.

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a facut prin:

-sustinerea a doua comunicari stiintifice in cadrul IAEA Regional Workshop on Harmonization, Implementation and Use of Quality Assurance & Quality Control Methods;

-publicarea unei lucrari stiintifice in revista Radiation Physics and Chemistry;

-organizarea de catre Centrul de Iradieri Tehnologice IRASM a unui seminar dedicat comunicarii rezultatelor proiectului, unde au fost invitati sa participe pe langa cercetatori, reprezentanti ai Programului CEEX Modul IV si Asociatiei de Acreditare din Romania (RENAR), reprezentanti ai organismelor de stat cu atributii in reglementarea domeniului iradierii alimentelor si detectiei alimentelor iradiate, Institute de Sanatate Publica (ISP), Insitutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV), Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Directii Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Asociatia Romana de Standardizare (ASRO), reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Organizatiei pentru Protectia Consumatorilor (OPC), reprezentanti ai mass media;

-publicarea rezultatelor proiectului pe internet pe pagina web a Centrului de Iradieri Tehnologice IRASM (www.irasm.ro);

-participarea la Radio Romania Cultural printr-o scurta interventie in emisiunea “Stiinta in cuvinte potrivite” (25 ianuarie 2008) si la emisiunea “Planeta Radio. A sti pentru a trai. Stiinta la ea acasa”, emisiune dedicata alimentelor iradiate (28 februarie 2008).

Domeniul aplicarii rezultatelor dezvoltarii infrastructurii pentru detectarea alimentelor iradiate prin cele zece metode standard este cel al protectiei consumatorului si securitatii alimentare a populatiei. Beneficiari principali ai rezultatelor dezvoltarii infrastructurii vor fi Laboratorul pentru Detectia Alimentelor Iradiate din cadrul Centrului IRASM si potentiali clienti ai lui, atat societati economice cat si organisme de control ale statului.

Trebuie mentionat faptul ca, din 2007, in programul de lucru al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentului (ANSVSA) a fost prevazut ca din trimestrul III sa se treaca si la detectia alimentelor iradiate. Din pacate, acest lucru nu s-a intamplat. Pana in februarie 2008, ANSVSA a achizitionat un singur aparat care va fi utilizat pentru aplicarea metodei de detectie prin luminescenta fotostimulata (SR EN 13751:2003). Totusi, conform standardului, aceasta este doar o metoda de screening (monitorizare) si rezultatele ei trebuie confirmate prin aplicarea uneia din metodele de verificare (termoluminescenta, RES, GC/MS). Metoda de screening urmeaza a fi implementata in cadrul Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV) din Bucuresti. Laboratorul pentru Detectia Alimentelor Iradiate al Centrului IRASM a semnat deja un contract de colaborare cu IISPV pentru iradierea de mostre alimentare si detectie alimente iradiate. Acest organism de control al statului este un foarte bun si nimerit colaborator al laboratorului nostru.

Reteaua de Institute de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii s-a aratat si ea interesata intr-o colaborare pentru realizarea unei supravegheri a pietei alimentare din Romania. Pana in prezent aceasta retea realizeaza doar monitorizarea produselor de pe piata pentru a vedea daca sunt comercializate produse pe a caror eticheta este mentionat tratamentul prin iradiere. Pentru viitor se doreste sa se si verifice macar o parte din produsele monitorizate daca sunt sau nu etichetate corect.

Serviciile laboratorului se adreseaza de asemenea organizatiilor pentru protectia consumatorului si chiar persoanelor fizice care doresc sa analizeze produse alimentare in vederea stabilirii daca ele au fost iradiate sau nu.

Prin multitudinea de metode de detectie implementate, laboratorul nostru poate avea un rol important in instruirea personalului si va putea juca chiar rolul de referinta / confirmare / arbitrare pentru alte laboratoare din cadrul unitatilor de productie, comercializare sau sistemul public.

In urma participarii la seminarul din 25 ianuarie 2008, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Bucuresti a solicitat laboratorului nostru sa organizeze un stagiu de pregatire pentru doua persoane pe tema detectiei alimentelor iradiate prin metode chimice. Detaliile stagiului urmeaza a fi stabilite de comun acord.

Efectele economice obtinute in urma activitatii Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate sunt imbunatatirea calitatii produselor alimentare de pe piata romaneasca si cresterea increderii consumatorilor in aceasta, dar si o mai buna protejare a consumatorului roman si controlul / protejarea pietei alimentare din Romania.

Activitatea specifica vizata de laborator este cea de detectie a alimentelor iradiate prin cele 10 metode standard europene, adoptate si in Romania dar inca neimplementate in niciun laborator acreditat. Elaborarea si implementarea procedurilor de analiza  pentru detectia alimentelor iradiate prin cele zece metode standard in cadrul Laboratorului pentru Detectia Alimentelor Iradiate al Centrului de Iradieri Tehnologice IRASM va asigura premizele pentru crearea unui centru de expertiza romanesc pe o tematica inca neacoperita in Romania, cu posibilitati de extindere la alte laboratoare private sau ale statului implicate in controlul calitatii alimentelor de pe piata romaneasca.

Asta, cu atat mai mult cu cat, in opinia oficialilor UE, securitatea alimentara este una din problemele cu care Romania inca se confrunta. Problematica ridicata de UE in privinta securitatii alimentare din Romania a facut ca unele produse alimentare romanesti să aiba interdictie de patrundere pe piata UE cu incepere de la 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la UE.

Realizarea unui adevarat centru de expertiza in cadrul Centrului IRASM, specializat in domeniul detectiei alimentelor iradiate, va ajuta Romania sa-si poata controla piata produselor alimentare tratate cu radiatii ionizante. Acest lucru va oferi populatiei tarii o securitate alimentara crescuta si va mari increderea UE in piata alimentara romaneasca.

De asemenea, centrul de expertiza in domeniul detectiei alimentelor iradiate se poate implica activ in proiecte nationale si internationale de cercetare si de implementare a calitatii detectiei. De exemplu, in cursul lunii septembrie 2007 s-a propus de catre Prof. Kontominas (Universitatea din Ioannina, Grecia) un proiect COST la care Centrul IRASM este partener iar in cursul lunii octombrie 2007 s-a primit o cerere de la Autoritatea Nationala de Energie Atomica din Turcia pentru asistenta privind un test de expertiza in detectia alimentelor iradiate prin metoda RES pe celuloza (EN 1787:2000). In 2008 Centrul IRASM va participa la un test bilateral de intercomparare in detectia alimentelor iradiate care va fi organizat impreuna cu un laborator acreditat din cadrul Institutului de Chimie si Tehnologie Nucleara din Varsovia, Polonia.